Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 2 – SISTEMA PER PROVA DA SFORZO CON PEDANA

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO

È richiesta la fornitura di Sistemi per prova da sforzo completi di pedana, da installarsi presso gli ambulatori delle varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

Sistema di analisi da sforzo

- Acquisizione del segnale ECG su 12 derivazioni e trasmissione del segnale ECG al sistema senza l’uso di cavi

- Filtri almeno per la rimozione degli artefatti da tremori muscolari e dei disturbi da rete elettrica

- Monitor almeno da 22” per il monitoraggio a colori del segnale ECG

- Analisi del tratto ST e comparazione dei profili ST e dei complessi mediali sulle 12 derivazioni

- Analisi e riconoscimento automatico delle aritmie

- Archiviazione automatica dei tracciati e dei dati acquisiti. I tracciati ed i dati acquisiti dovranno essere disponibili in formato aperto per permettere successive analisi ed elaborazioni

- Completo di:

  - Stampante termica per stampe in formato A4

  - Carrello su ruote piroettanti, bloccabili, per il posizionamento del sistema e della stampante (Dotato di trasformatore di isolamento)

Pedana a nastro mobile

- Idonea all’utilizzo anche con pazienti obesi. Peso garantito del paziente almeno 220kg. Dotata di corrimano/appoggio laterali (a destra e a sinistra) per garantire ergonomia al paziente

- Regolabile ed impostabile dal sistema prove da sforzo. Dovrà essere fornita completa di cavo di interfaccia al sistema

- Velocità regolabile tra 1km/h e 20 km/h con passi di ±1km/h

- Inclinazione regolabile tra 0% e 20% con passi di ±0.5%

- Disponibilità a listino anche di Cyclette

- Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM

- Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.